招  标  书

招标编号：LZSZYY201404

招标项目名称：糖尿病并发症检查箱

广西柳州市中医院

2014年07月08日

招标邀请书

广西柳州市中医院对医疗设备进行国内邀请招标，现邀请合格供货商参加投标。

- 招标项目名称：详见《货物需求一览表》

- 文件发放时间：2014年07月 08日

- 投标截止时间：2014年07月22日

- 投标地点：广西柳州市中医院院办（来函请注明投标文件）

收件人：罗钰年

地址：柳州市解放北路32号柳州市中医院院办；邮编：545001

办公电话：0772—5357110   FAX：0772—5357111

- 凡对本次招标提出询问，请与广西柳州市中医院设备科、审计科联系

（电话：0772—5357150，5357126联系人：姜苏、黄柳生）。

投标方须知

一、合格投标商的范围：

1、具有法人资格和经营许可证的国有经营单位、个体经销商。

2、投标方应遵守有关国家法律、法令和条例。

二、按投标规定，投标单位应向医院缴纳200元的标书资料费和手续费和2000元的招标抵押金。招标结束后，如果没有发现投标单位有任何的违规，2000元的招标抵押金可立即退还给投标者，但200元资料、手续费不再退还给投标者，

三、投标方应根据自己的能力，按招标方的要求选投自己经销的产品。如投标报价显失公允，明显低于产品成本价或明显高于市场价的，视为无效标书。

四、投标文件的组成：

1、投标报价表和质量服务承诺；

2、生产企业：《生产经营许可证》、《企业法人营业执照》、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》。

3、经营企业：《经营许可证》、《企业法人营业执照》（副本）、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《产品销售授权书》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》，进口产品必须有国家相关部门审批的《进口产品注册证》及副件（认可表）。若经销非本单位的产品，经营单位必须提供生产厂家（公司）授予的产品市场代理证书原件。

以上文件复印件均需盖单位公章，并与原件核验。

4、其他资格证明材料（如：产品图片、使用说明、公司简介、市场情况、用户名单、培训及售后服务等内容）。

5、投标文件份数：正本壹份，副本贰份，共叁份。并在文件左上角注明“正本”、“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

6、投标文件在投标截止时间内密封注明投标设备名称，并送（寄）达指定地点。

7、开标及评标：

（1）、招标方在投标截止后开标，开标议标会按《柳州市中医院招标采购办法》规定进行，由医院主持，医院评标委员会成员及有关人员参加。

（2）、开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

（3）、评标按招标文件要求进行：比较投标产品质量、投标报价，同时考虑服务承诺、经营信誉等因素，评标委员会以投票方式确定中标产品。

8、中标和签订合同：

（1）、在投标有效期内，招标方以电话或书面形式通知所选定的中标方，落标者招标方不再另行通知，也不作落标原因解释。

（2）、中标方应按中标通知规定时间、地点与招标方签订供销合同。

9、交货期由招标方与投标方在合同中确定。

10、在质量达到招标方要求的前提下中标方在合同有效期内保证中标品种质量、规格、价格不变。

广西柳州市中医院

2014年07月08日

设备需求及技术参数：

糖尿病并发症检查箱             一套

1.双向多普勒血流探测仪:动脉和静脉的血流状况的探测。

(1)8MHz双向多普勒探头，主机波形实时显示，检查外周血管的硬化、狭窄及阻塞情况。

(2)配合踝肱血压套件，进行踝-肱比值（ABI）检查，国际通用无创下肢血管病变检查标准。

(3)可离电脑脱机操作，方便行动不便患者在床边进行检查。

2.主机内能存储≥30条数据及波形，可外接电脑，配有专用的血管分析软件。

3.测试项目：

(1)上/下肢动脉测量、上/下肢动脉节段压测量。

(2)多普勒静脉功能测量。

(3)指、趾端PPG微动脉评估；指、趾血压测定。

(4)参数显示：ABI指数，TBI指数，S：收缩期血流速度；MN：平均血流速度；MAX：峰值血流速度；D：舒张期血流度；PI（搏动指数），RI（阻力指数）；S/D比；HR心率；RT（静脉再充盈时间）等。

4.打印报告：多模版可选，中文界面。

5.USB数据线接口，支持数据下载。

6.血流分析软件：

(1)提供上、下肢动脉压及血流分析研究，自动计算ABI、TBI指数。

(2)各项血流参数统计。

7.配置清单（必配）：

(1)双向多普勒主机：1台

(2)8MHz多普勒探头：1个

(3)300mmHg血压表:1个

(4)臂踝袖带:1个

(5)19MM足趾压带:1个

(6)立体机声耳机:1个

(7)10G尼龙丝:1个

(8)凉温觉检查器:1个

(9)神经病变定量音叉:1个

(10)多功能神经病变叩诊锤:1个