招  标  书

招标编号：LZSZYY201405

招标项目名称：多功能牵引系统

九段多体位按摩床

脉冲磁场治疗议

数字震动感觉阈值检查仪

广西柳州市中医院

2014年07月22日

招标邀请书

广西柳州市中医院对医疗设备进行国内邀请招标，现邀请合格供货商参加投标。

- 招标项目名称：详见《货物需求一览表》

- 文件发放时间：2014年07月 22日

- 投标截止时间：2014年08月04日

- 投标地点：广西柳州市中医院院办（来函请注明投标文件）

收件人：罗钰年

地址：柳州市解放北路32号柳州市中医院院办；邮编：545001

办公电话：0772—5357110   FAX：0772—5357111

- 凡对本次招标提出询问，请与广西柳州市中医院设备科、审计科联系

（电话：0772—5357150，5357126联系人：姜苏、黄柳生）。

投标方须知

一、合格投标商的范围：

1、具有法人资格和经营许可证的国有经营单位、个体经销商。

2、投标方应遵守有关国家法律、法令和条例。

二、按投标规定，投标单位应向医院缴纳200元的标书资料费和手续费和2000元的招标抵押金。招标结束后，如果没有发现投标单位有任何的违规，2000元的招标抵押金可立即退还给投标者，但200元资料、手续费不再退还给投标者，

三、投标方应根据自己的能力，按招标方的要求选投自己经销的产品。如投标报价显失公允，明显低于产品成本价或明显高于市场价的，视为无效标书。

四、投标文件的组成：

1、投标报价表和质量服务承诺；

2、生产企业：《生产经营许可证》、《企业法人营业执照》、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》。

3、经营企业：《经营许可证》、《企业法人营业执照》（副本）、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《产品销售授权书》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》，进口产品必须有国家相关部门审批的《进口产品注册证》及副件（认可表）。若经销非本单位的产品，经营单位必须提供生产厂家（公司）授予的产品市场代理证书原件。

以上文件复印件均需盖单位公章，并与原件核验。

4、其他资格证明材料（如：产品图片、使用说明、公司简介、市场情况、用户名单、培训及售后服务等内容）。

5、投标文件份数：正本壹份，副本贰份，共叁份。并在文件左上角注明“正本”、“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

6、投标文件在投标截止时间内密封注明投标设备名称，并送（寄）达指定地点。

7、开标及评标：

（1）、招标方在投标截止后开标，开标议标会按《柳州市中医院招标采购办法》规定进行，由医院主持，医院评标委员会成员及有关人员参加。

（2）、开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

（3）、评标按招标文件要求进行：比较投标产品质量、投标报价，同时考虑服务承诺、经营信誉等因素，评标委员会以投票方式确定中标产品。

8、中标和签订合同：

（1）、在投标有效期内，招标方以电话或书面形式通知所选定的中标方，落标者招标方不再另行通知，也不作落标原因解释。

（2）、中标方应按中标通知规定时间、地点与招标方签订供销合同。

9、交货期由招标方与投标方在合同中确定。

10、在质量达到招标方要求的前提下中标方在合同有效期内保证中标品种质量、规格、价格不变。

广西柳州市中医院

2014年07月22日

设备需求及技术参数：

多功能牵引系统          数量：1台

一、设备要求：

1、颈椎牵引由微电脑控制，腰椎牵引有微电脑控制；

2、大屏幕中文液晶窗（液晶显示尺寸：122×92mm）；

3、8种不同的牵引模式（持续式、间歇式、阶梯式）；

4、20个病例参数储存；

5、牵引力自动补偿功能；

6、设定值与实际牵引值同步监测；

7、多种安全设计（最大牵引力腰椎999N，颈椎350 N；患者急退器；医务人员操作急退键）；

8、一机双牵，点动上、下成角牵引，可自动、点动摇摆

牵引；

9、腰椎、颈椎牵引可同时使用，智能牵引。

二、技术要求

1、电源：220V/50HZ

2、功率：400VA/300VA

3、牵引速度：0~15mm/s

①腰椎牵引力：0~999N（可调）

②颈椎牵引力：0~350 N（可调）

③牵引行程：腰椎：0~250mm；颈椎0~300mm；总时间：0~999min（可调）；持续时间：0~9min（可调）；间歇时间：0~9min（可调）；阶梯牵引系统时间：5s

④成角角度：上：0~20°；下：0~20°（可调）

⑤摇摆角度：左：0~28°；右：0~28°（可调）

4、整机尺寸：256×60×70cm

5、整机重量：110kg

九段多体位按摩床           数量：1台

一、设备要求：

按摩床是对患者全身各部位进行按摩治疗治疗或物理治疗的载体平台。

二、技术要求

1.工作条件：①环境温度：-5~40℃；②相对湿度：≥85%；③大气压力：860-1060hpa；④电源：AC220、50HZ。

2.基本参数：

| 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| 床面高度调节范围（mm） | 480-880 |
| 头部断面调整角度 | -20°~60° |
| 电机推力（N） | 8000Ｎ |
| 颈部调整角度 | ０°~85°（电动升降） |
| 额定电源（V） | AC220 |
| 腿部调整角度 | 0°~45°（双气缸控制） |
| 腿部分离调整角度 | -90°~85° |
| 扶手升降范围 | -20°~45°平面旋转：360° |

脉冲磁场治疗议           数量：1台

一、设备要求

改善骨质疏松患者的各种疼痛症状；增加骨矿含量、提高骨密度、改善骨力学强度；预防骨折、降低骨折发生率、加速骨折愈合；治疗软组织损伤、骨关节病、骨不连、骨折愈合等；综合治疗显著，镇痛消炎、消除水肿、解除失眠、调节血压、缓解前列腺炎、缓解便秘、减少骨刺、改善老年性视线模糊等。

二、技术要求：

治疗部位：以脊柱部位为主进行全身治疗，亦可局部治疗。

治疗形式：七节履带式治疗器，可依人体脊柱形态任意调节。

控制形式：

1、嵌入式微处理器，液晶汉字显示窗口，全健盘操作，操作简便；

2、多种治疗方式及治疗方案的操作软件；

主机及治疗系统：

- 主机部分为车载式，灵活，移动方便；

- 电磁场性质：低频低强度脉冲电磁场，不含静磁场；

- 治疗器（电磁场发生器）的磁场强度30GS以下，符合国际安全标准（50高斯以下），无害于人体；

- 磁场强度：中间节（第四节）：≤2.64mT，首尾节（第1、7节）：≤2.42mT

- 配置（送）嵌入式治疗床垫，使患者的治疗过程更舒适；

- 治疗频率：1-100HZ，可任意调节；

- 输出功率：180W；

- 时间控制范围：0-99分钟，可任意调节。治疗结束时自动停机并音响提示。

- 使用环境：

（1）、供电电压：220V±22V、50HZ±1HZ

（2）、环境温度：5-40度

（3）、相对湿度：≤80%

（4）、大气压力：86kPA-106kPA

（5）、预热时间：≥2min

（6）连续运行时间不少于4h

- 具备自主知识产权：国家发明专利证书

数字震动感觉阈值检查仪          数量：一台

一、产品要求 ：

能定量评估糖尿病足患者感觉障碍程度，结合软件分析系统为临床提供一种快捷、经济和准确的糖尿病周围神经病变 (DPN) 早期筛查方法，能及早发现严重并发症的高风险人群。

配有专业的测试分析软件，记录、保存、诊断、打印报告方便。

二、技术参数：

1) 振幅自动升幅控制，检查简便；探头振幅连续可调，步进幅度≤ 0.6V。

2) LED数码和电脑双显振幅阈值。

3) 检测手柄震动头震动频率≥50HZ。

4) 人体感觉阈值测试分析系统软件可与电脑连接。

5) 软件内含正常值参考范围，方便诊断。

6) 支持病例存储、查询，完整的报告打印功能。

7) 软件含人体体表各部位神经分区图示。

8) 提供完成以上功能的软件光盘和硬件设备。

三、配置

主机、电脑、打印机、台车。